|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ______________ ______________ __________ “___”______________ 2012г. |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000 В

1.1.РАБОТЫ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

| №№ | наименование работ | квалификационная группа оперативного или оперативно-ремонтного персонала |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работы в электроустановках с односторонним питанием | Бригада, гр. III+II |
| 2. | Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя и другого оборудования | Единолично, гр.III |
| 3. | Ремонт магнитных пускателей, контакторов, автоматических выключателей, рубильников, пусковых кнопок, установленных вне РУ, щитов, сборок | Единолично, гр.III |
| 4. | Текущий ремонт отдельных пускорегуляторов | Единолично, гр.III |
| 5. | Плановый ремонт отдельных электрокалориферов. | Единолично, гр.III |
| 6. | Ремонт отдельных электроприемников, отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления. | Единолично, гр.III |
| 7. | Уход за щёточным аппаратом электрических машин на неработающем электродвигателе. | Единолично, гр.III |
| 8. | Смена предохранителей в щитах, сборках. | Бригада, гр. III+II |
| 9. | Смена пробочных предохранителей. | Единолично, гр.III |
| 10. | Ремонт осветительной арматуры, замена ламп, чистка светильников на высоте до 2,5 м с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений). | Единолично, гр.III |
| 11. | Ремонт осветительной электропроводки и электроустановочных изделий на высоте до 2,5 м. с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений). | Единолично, гр.III |
| 12. | Снятие и установка электросчётчиков и других приборов контроля и средств измерения | Бригада, гр. III+II |

1.2.  РАБОТЫ БЕЗ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЯХ ИЛИ  ВБЛИЗИ НИХ

| №№ | наименование работ | квалификационная группа оперативного или оперативно-ремонтного персонала |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка отсутствия напряжения в осветительных цепях и коммутационной аппаратуре до 1000 В | Единолично, гр.III |
| 2. | Отыскание неисправностей в электроприводе установки | Единолично, гр.III |
| 3. | Обслуживание аккумуляторных батарей. | Единолично, гр.III, специально обученный |
| 4. | Замена пробочных предохранителей | Единолично, гр.III |
| 5. | Обслуживание телефонной аппаратуры напряжением | Единолично, гр.III |

1.3.   ПРОЧИЕ  РАБОТЫ

| №№ | наименование работ | квалификационная группа оперативного или оперативно-ремонтного персонала |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доливка масла в подшипники. | Единолично, гр.III |
| 2. | Возобновление надписей на кожухах и дверцах электроустановок до 1000 В. | Единолично, гр.III |
| 3. | Испытание аварийного ввода резерва и контрольные замеры параметров сети с использованием стационарных испытательных установок с закрытыми токоведущими частями | Единолично, гр.III по типовым методикам испытаний |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ РАБОТ:

- Работы, включённые  в «Перечни работ, выполняемые в порядке текущей эксплуатации» являются постоянно разрешенными работами, на которые не требуется оформление каких-то дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа – п.2.4.2.МПОТ(ПБ)ЭЭ

- Все работы выполняемые в порядке текущей эксплуатации производятся с последующей записью в оперативный журнал – п. 2.4.5.МПОТ(ТБ)ЭЭ

- При наличии вышестоящего оперативного персонала и при проведении работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, этот персонал уведомляется о месте и характере работы, её начале и окончании – п. 2.4.5.МПОТ(ТБ) ЭЭ.

###### Ответственный за электрохозяйство _______________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)